# Text boxes

Kiedy mówimy o ŻYCIU 
BEZPIECZEŃSTWO jest sprawą zasadniczą!

ELEKTRYCZNY

STÓŁ OPERACYJNY

Trandelanburg i odwrotny

Wyposażenie szpitali

Wyposażenie szpitali

ELEKTRYCZNY

STÓŁ OPERACYJNY

ELEKTRYCZNY STÓŁ OPERACYJNY, Z RUCHAMI STEROWANYMI MIKROPROCESOREM, DO MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH OPERACJI, Z ZASTOSOWANIEM WZMACNIACZA OBRAZU, ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH I FUNKCJI SPECJALNYCH.

PROSTOKĄTNA PODSTAWA: Zaprojektowana jako stabilna konstrukcja, pokryta tworzywem ABS. Ma 4 (cztery) kółka samonastawne, WSZYSTKIE KÓŁKA WYPOSAŻONE SĄ W HAMULCE ELEKTRYCZNE. Opcjonalnie: Może być pokryta wzmocnionym włóknem szklanym lub stalą AISI304.

PODNOSZENIE KOLUMNY CENTRALNEJ: Składa się z czterech prowadnic prętowych chromowanych na twardo, wzmocnionych tulejami z brązu; kolumna jest całkowicie pokryta stalą nierdzewną AISI 304.

PODWOZIE: Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

BLAT STOŁU: Z fenolitu, radio-przepuszczalny dla promieni rentgenowskich i nadający się do stosowania ze wzmacniaczem obrazu, złożony z pięciu segmentów: głowy, pleców, nerek i dwudzielnego segmentu nóg. Opcjonalnie: Włókno węglowe, akryl, poliwęglan i nylon.

RUCHY:

- Elektryczne: Podnoszenie/ opuszczanie, Trendelenburg i odwrotny, przechył boczny na lewo/ na prawo, plecy o 90°(stopni) dodatnio i ujemnie, nogi pionowo o 90° (stopni) w górę i w dół, razem lub pojedynczo, przesunięcie wzdłużne o 300 mm.

- Mechaniczne: Nogi poziomo w lewo/ w prawo oraz podgłówek.

POZYCJE: Trendelenburg, odwrotny Trendelenburg, przechył boczny na lewo/ na prawo, półzgięcie i zgięcie nóg i ud, litotomia, zgięcie brzuszne i odwrotne, siedząca, procedura tarczycowa, podniesiona/ obniżona, plecy, nogi o 90° w górę i w dół, przesunięcie wzdłużne o 300 mm, "U" i odwrotne "U".

STEROWANIE RUCHAMI: Mikroprocesorowe, sterowane oprogramowaniem napisanym w języku wysokiego poziomu. Analizuje ciągłe działanie systemu elektrycznego. Serwomotory bezszczotkowe, bezstykowe czujniki przesuwania i pozycjonowania oraz silniki elektryczne (siłowniki liniowe) z wbudowanym potencjometrem, wszystkie na niskie napięcie (36 woltów).

Stała prędkość ruchu bez względu na obciążenie, łagodne uruchomienie i zatrzymanie (przyspieszenie/ zwolnienie), zapewniające pacjentom większy komfort. Położenie 0 (zerowe), konfigurowane przez użytkownika i włączane jednym klawiszem.

Inteligentny system elektryczny jest chroniony przed niespodziewanymi warunkami, takimi jak: przeciążenie, usterki silników, kolizje części stołu. Położenia na końcu ruchu są wyznaczane przez czujniki funkcjonalne i program, oprócz dodatkowych czujników końca ruchu na silnikach.

SYSTEM AKUMULATOROWY: Długa bateria ze sprytnym systemem rozładowania i ponownego ładowania (TRZY STOPNIE), szybkim doładowywaniem, niewymagająca wiele obsługi, o dużej trwałości. Umożliwia korzystanie z urządzenia nawet wtedy, kiedy nie będzie ono podłączone do elektrycznej sieci zasilającej przez mniej więcej tydzień (06 dni) bez doładowywania.

Plecy i podniesienie

Nogi

Głowa

Symulacja ruchów (w przybliżeniu)

Przechył boczny

Stoły operacyjne BARRFAB oferują szeroką gamę możliwości w zakresie podstawy, ruchów, sterowania (sterowanie zdalne i z pulpitu operatora), blatów, pozycji i wyposażenia dodatkowego, dzięki czemu urządzenie zaspokaja rzeczywiste potrzeby odbiorców, pomagając we wszystkich specjalnościach i procedurach chirurgicznych.

BARRFAB ciągle doskonali swoje procesy i wyroby, mając na celu zajęcie się potrzebami rynku międzynarodowego, gwarantując wygodę, niezawodność ruchów i bezpieczeństwo dla pacjentów i użytkowników. BARRFAB przestrzega norm krajowych i międzynarodowych w udokumentowanych procedurach.

Naszą misją jest oferowanie rozwiązań i skupianie się na wynikach poprzez umożliwienie lepszej integracji sektorów dzięki przyjęciu uznanego międzynarodowo systemu zarządzania jakością.

WYMIARY (w przybliżeniu):

Długość: 2040  mm

Szerokość: 550 mm

Zakres wysokości: 750 mm – 1040 mm

ZASILANIE:

Napięcie wejściowe: 110/127/220V prądu przemiennego

Częstotliwość: 50/60Hz

Akumulatory wewnątrz

UDŹWIG PACJENTA: 350kg

STEROWNIKI:

01- Przewodowe sterowanie zdalne

01 - Bezprzewodowe sterowanie zdalne na podczerwień

01 - Sterowanie zdalne z pulpitu

WYSOKOSPRAWNY SYSTEM ELEKTRYCZNY, MINIMALIZUJĄCY ZUŻYCIE ENERGII.

MODUŁOWY SYSTEM ELEKTRYCZNY, KTÓRY UŁATWIA UTRZYMANIE

Wzdłużny

ELEKTRYCZNY

STÓŁ OPERACYJNY

ELEKTRYCZNY

STÓŁ OPERACYJNY

01 - Para podpórek kolanowych

01 - Ekran anestezyjny

01 - Zestaw podkładek (poduszek)

Kabel energetyczny z trzema (3) żyłami. Klasa medyczna.

01 - Zestaw akumulatorów

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

01 - Para podpórek barków

01 - Para podpórek rąk

01 - Przewodowe sterowanie zdalne

01 - Sterowanie w pulpicie

01 - Bezprzewodowe sterowanie zdalne na podczerwień

01 - Prostokątna podstawa

Podgłówek z podwójnym połączeniem przegubowym

Podparcie do operacji chirurgicznych na kręgosłupie

Konsola BF

Blat stołu z włókna węglowego

Buty pneumatyczne

Podparcie do operacji chirurgicznych kolan

1 para podpórek bocznych

Zestaw dla osób otyłych

Podgłówek Mayfield
i w kształcie podkowy

Wyposażenie opcjonalne:

RÓŻNORODNOŚĆ POZYCJI

Wózek na akcesoria

Stojak do infuzji

Żelowe podparcie głowy

Stół do operacji ręki i ramienia

Podparcie do operacji nerek

Zestaw rektalny

BARRFAB opiera się na własnej technologii, normach procedury i profesjonalnych kwalifikacjach, i projektuje, wytwarza i handluje pełnym asortymentem stołów operacyjnych oraz akcesoriów, które wyróżniają się wieloma zaletami w swojej konstrukcji, mechanizmach, ruchach, wykończeniu i projekcie, dzięki czemu spełniają najwyższe wymagania medyczne. BARRFAB nieustannie się rozwija w celu doskonalenia jakości wyrobów i procesów, spełnia poniższe normy i posiada certyfikaty zgodności z nimi:

CE - Poświadczenie zgodności z dyrektywą europejską

NBR ISO13845/2003 – System zapewnienia jakości produktów medycznych

IEC 60601-1 - Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

IEC 60601-1-2 - Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-2: Wymagania ogólne

norma związana z bezpieczeństwem: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i testy

IEC 60601-2-46 – Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-46: Szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa stołów operacyjnych

NBR ISO 9001:2008 - System zarządzania jakością NBR ISO14971 - Zarządzanie ryzykiem w wyrobach związanych ze zdrowiem

To, że BARRFAB produkuje wyłącznie wysokiej jakości stoły operacyjne sprawia, że firma jest specjalistą w tym, co robi. Od założenia w dniu 29 października 1998 r., BARRFAB zdobyła najwyższy poziom w koncepcji, wiarygodności i udział w rynku, służąc nie tylko swojemu rynkowi krajowemu, ale także rynkom międzynarodowym na całym świecie.