# Text boxes

STOŁY OPERACYJNE STEROWANE SILNIKIEM

STEROWANY SILNIKIEM STÓŁ DO OPERACJI CHIRURGICZNYCH

STEROWANY SILNIKIEM STÓŁ DO OPERACJI CHIRURGICZNYCH

STEROWANY SILNIKIEM STÓŁ DO OPERACJI CHIRURGICZNYCH

STEROWANY SILNIKIEM STÓŁ DO OPERACJI CHIRURGICZNYCH

STEROWANY SILNIKIEM STÓŁ DO OPERACJI CHIRURGICZNYCH

STEROWANY SILNIKIEM STÓŁ DO OPERACJI CHIRURGICZNYCH

Poszukiwanie najbardziej zaawansowanej technologii, dobór dostawców o wysokim poziomie jakości i niezawodności, certyfikacje w szerokim zakresie norm państwowych i międzynarodowych – to wszystko zapewnia jakość naszych produktów i usług.

Dzięki swojemu poważnemu podejściu firma Barrfab zyskała zaufanie i akceptację na bardzo wymagającym rynku, na którym działa, mocno ugruntowując swoją markę w oparciu o pierwszorzędne i innowacyjne rozwiązania stosowane w dających się konfigurować wyrobach.

BARRFAB z dumą prezentuje swój asortyment sterowanych silnikiem stołów do operacji chirurgicznych na rynkach, które wymagają przystępnych kosztów nieodbijających się na jakości, bezpieczeństwie i elastyczności ruchów.

Klient BARRFAB, który:

wymaga wyrobów, które zapewniają użytkownikom wygodę, a jednocześnie ułatwiają lekarzom pozycjonowanie podczas zabiegów w ramach wszystkich specjalności chirurgicznych;

wymaga różnorodności przegubowych i dających się konfigurować modeli;

wymaga jednoznacznych ruchów, odpowiedniego pozycjonowania w celu niezawodnego wykonywania zabiegów, z zachowaniem śmiałych projektów;

znajdzie gamę takich rozwiązań pod marką Barrfab. Tutaj znajdą Państwo konfigurację doskonale dostosowaną do Państwa potrzeb.

Stół do operacji chirurgicznych BF-683 TDV

Konfiguracja została opracowana specjalnie do celów najdłuższych i najbardziej skomplikowanych operacji; jej technologia uwzględnia pełną ruchliwość stołu poprzez zastosowanie ruchu wzdłużnego, poprzecznego i po przekątnej, co ułatwia odpowiednie pozycjonowanie bez potrzeby przestawiania przenośnego ramienia C.

W tej konfiguracji ruchy mogą być wykonywane za pomocą sterownika zdalnego typu joystick, który zapewnia ich wykonanie z 3 różnymi prędkościami, przez co zwiększa się pole widzenia obrazu i skraca się czas zabiegu chirurgicznego.

Joystick

Dostępny również z włókna węglowego

Stół do operacji chirurgicznych BF-683 TDGR

Specjalnie opracowana technologia, która zapewnia doskonałe ruchy, równoczesne lub indywidualne, np.: ruch wzdłużny, rozszerzenie stołu za pomocą precyzyjnego i łatwego ruchu obrotowego w każdą stronę o 180( co umożliwia ustawienie w różnych pozycjach, w zależności od potrzeb i złożoności każdej specjalności chirurgicznej.

Ta konfiguracja umożliwia obrócenie stołu w celu zapewnienia większej przepuszczalności promieni i pola widzenia bez konieczności przemieszczania pacjenta lub przenośnego ramienia C, co ułatwia zabiegi chirurgiczne.

Stół do operacji chirurgicznych BF-683 TD

Konfigurację można dostosować do wszystkich zabiegów chirurgicznych, na niskim, średnim i wysokim poziomie trudności.

Ruch wzdłużny stołu o 300 mm w każdą stronę zapewnia pacjentowi komfort i ułatwia lekarzom zabiegi podczas interwencji chirurgicznych; możliwość obracania podpórki głowy ułatwia zabiegi i zwiększa ich różnorodność.

Stół do operacji chirurgicznych BF-683 PA

Barrfab uważa, że bezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie podczas procedur decydujących o życiu, ale należy również zapewnić wygodę, funkcjonalność i sprawność podczas procedur związanych z przyjściem na świat nowego człowieka.

Z uwagi na to konfiguracja stołu oferuje opcję składanych części nożnych, którymi steruje się zdalnie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zapewniono funkcjonalne zdejmowanie tacy dla noworodka bez wysiłku ze strony zespołu lekarzy, podczas gdy pacjentka może wygodnie leżeć.

Stół BF-683 ST

Konfiguracja nadaje się do wszystkich zabiegów chirurgicznych, na niskim, średnim i wysokim poziomie trudności, gwarantując precyzję i łatwość wykonywania wszystkich ruchów oraz ułatwiając pracę podczas zabiegów chirurgicznych.

Ruchy standardowe

są przewidziane we wszystkich przedstawionych konfiguracjach.

Oferujemy najlepsze zginanie w ramach żądanych konfiguracji.

Wysokość

Operacje nerek

Trendelenburg i jego odwrotność

Na boki

Podpórka głowy

Plecy

Uwaga: Z uwagi na postęp technologiczny producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Akcesoria, które są dostarczane ze stołem operacyjnym BF 683

Ekran anestezyjny (w kształcie litery U lub L)

Para podpórek ramion

Para podpórek rąk

(dostępna jest również dłuższa wersja)

Para klamer udowych

Zestaw materacy z poliuretanu

(opcjonalnie lepkosprężyste)

Para podpórek ramion

Para nastawników udowych

Ekran anestezyjny

(w kształcie litery U lub L)

Para podpórek rąk

Główne akcesoria opcjonalne do stosowania ze stołem BF 683

Zestaw ortopedyczny na stół lub podstawę

(dostępny również z włókna węglowego)

Buciki do wideochirurgii

(również w rozmiarze dziecięcym i rozmiarze XXL)

Czarna płyta dla ramienia

Podpórka do operacji kolan

Podpórka do zabiegów kręgosłupa

(dostępna również z włókna węglowego)

Podpórka do operacji dłoni i rąk

(dostępna również z włókna węglowego i z długą podpórką ręki)

Przegubowa podpórka ręki

(dostępna jest również dłuższa wersja)

Podpórka boczna

Podpórka czaszki typu Mayfield

(dostępna również z włókna węglowego)

Zestaw okulistyczny

Zestaw ginekologiczny

Zestaw urologiczny / RTU

Zestaw proktologiczny

Zestaw dla osób z nadwagą

Wieszak na wlewy

Wózek na akcesoria

Paski na nadgarstki

Pasy do zabezpieczenia pacjentów

Pasy radialne

Podpórka żelowa / różne modele

| Podpórka biodrowa | Podstawka i taca na instrumenty | Akumulator | Przedłużacz miednicowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do operacji łękotki | Płyty przedłużające z włókna węglowego | Konsola | Podpórki żelowe (półokrągła podpórka twarzy, zamknięta okrągła podpórka twarzy, podpórka anatomiczna dla rejonu potylicznego, brzusznego i twarzowego, boczna poduszka do podparcia ud) |
| Przedłużacz nerkowy | Nożny sterownik elektryczny | Nastawnik udowy dla dzieci oraz w rozmiarze XXL |  |
| Podpórka czaszki, z włókna | Podpórka nóg, pełna i rozdzielona | Podpórka głowy, typu hełmu i owalna |  |
| Zestaw rentgenowski na koźle | Pedał | Podpórka pośladkowa |  |

Konfiguracje podstawy

Konfiguracje podstawy

Podstawy ze stali nierdzewnej –
 prostokątna i w kształcie litery T

Podstawa z tworzywa ABS – 
prostokątna i w kształcie litery T

Konfiguracje materacy

Konfiguracje stołów

Konfiguracje części nożnych

Konfiguracja podpórek głowy

Zestaw materacy lepkosprężystych z poliuretanu

(opcjonalnie lepkosprężyste)

Zestaw stołów z włókna węglowego, akrylu lub Phenolite

Lepko-sprężysty

Włókno węglowe

Akryl lub Phenolite

Pełna część nożna

Rozdzielona część nożna

Zdejmowana podpórka głowy:

wąska lub szeroka oraz dwufazowa

TABELA PORÓWNAWCZA KONFIGURACJI

| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | BF-683TDV | BF-683TDGR | BF-683PA | BF-683TD | BF-683ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardowy model podstawy | Prostokątny | Prostokątny | T | T | T |
| Średnica kółek | 5” | 5” | 3” | 3” | 3” |
| Obrót kółek | 360( | 360( | 360( | 360( | 360( |
| Działanie hamulca (blokada i odblokowanie, kierunkowe i zmienne) | Elektryczne | Elektryczne | Mechaniczne | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Standardowy materiał wykończenia podstawy | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Materiał stołu | Włókno węglowe | Akryl | Akryl | Akryl | Akryl |
| Ilość segmentów stołu | 5 segmentów | 5 segmentów | 5 segmentów | 5 segmentów | 5 segmentów |
| Szerokość stołu | 550 mm | 500 mm | 550 mm | 500 mm | 500 mm |
| Długość stołu | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Minimalna / maksymalna możliwa wysokość modelu | od 750 mm do 1070 mm | od 750 mm do 1070 mm | od 750 mm do 1070 mm | od 750 mm do 1070 mm | od 750 mm do 1070 mm |
| Ruch wzdłużny | 300 mm | 300 mm | nie | 300 mm | nie |
| Ruch poprzeczny | od 150 mm do 250 mm | nie | nie | nie | nie |
| Ruch składanej tacy | nie | nie | tak | nie | nie |
| Zwrot / obrót stołu | nie | 180( | nie | nie | nie |
| Ruchy: Poziomy, w lewo i w prawo, zgięcie brzuszne, pozycja półsiedząca, siedząca, regulacja wysokości, skrajne przodowygięcie do operacji tarczycy, pozycja trendelenburg i trendelenburg odwrotny | Sterowane silnikiem | Sterowane silnikiem | Sterowane silnikiem | Sterowane silnikiem | Sterowane silnikiem |
| Ruch części nożnej | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny |
| Ruch podpórki głowy | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny |
| Ruch nerkowy | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny | Ręczny |
| Sterownik zdalny z kablem | tak | tak | tak | tak | tak |
| Sterownik zdalny w konstrukcji stołu | tak | tak | tak | tak | tak |
| Sterownik zdalny typu joystick | tak | nie | nie | nie | nie |
| Nośność stołu | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
| Napięcie wejściowe | Podwójne napięcie | Podwójne napięcie | Podwójne napięcie | Podwójne napięcie | Podwójne napięcie |
| Częstotliwość | 49/61 Hz | 49/61 Hz | 49/61 Hz | 49/61 Hz | 49/61 Hz |
| Bezpiecznik sieciowy - normalny | 3 A / 250 V | 3 A / 250 V | 3 A / 250 V | 3 A / 250 V | 3 A / 250 V |
| Maksymalny pobór mocy wejściowej | 350 VA | 350 VA | 350 VA | 350 VA | 350 VA |
| Czas automatycznego wyłączenia po ostatnim poleceniu | Nieskończony | Nieskończony | Nieskończony | Nieskończony | Nieskończony |
| Autonomia akumulatora | 160 godzin | 160 godzin | 160 godzin | 160 godzin | 160 godzin |
| Stopień ochrony przed cieczami | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 | IPX 4 |
| Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym | Klasa I typ B | Klasa I typ B | Klasa I typ B | Klasa I typ B | Klasa I typ B |

PODSTAWA

STÓŁ

* RUCH STOŁU

STEROWNIKI

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

STÓŁ JEST PRZEGUBOWY: MOŻNA SKONFIGUROWAĆ SPRZĘT WEDŁUG POTRZEB: RUCHY STOŁU – sterowane silnikiem: części nożne, podpórka głowy i pozycja nerkowa. Minimalna/ maksymalna możliwa wysokość modelu: od 580 mm do 1100 mm. Ruch wzdłużny: od 300 m do 650 mm. PODSTAWA: stal nierdzewna 304 (niklowana, chromowana) lub włókno szklane. Średnica kółek 5”. STEROWNIKI: system bezprzewodowy (na podczerwień), joystick lub pedał. STÓŁ - materiał: włókno węglowe, poliwęglan, Phenolite, nylon, laminat TS i stal nierdzewna. Szerokość: od 500 mm do 600 mm. Długość: od 2000 mm do 2500 mm. SEGMENTY stołu: do 9 segmentów.